|  | УТВЕРЖДАЮ И. о. главы администрации Смидовичского муниципального района ____________ Б.Д Королев |  |
| --- | --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КАМЫШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМИДОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НА ПЕРИОД С 2018 ДО 2028 ГОДА

| РАЗРАБОТАНО Главный специалист-эксперт управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района ___________ /В.С. Лобас/ «____» __________ 2018 г. |  | СОГЛАСОВАНО Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района ___________ /В.Е. Слуцкий/ «____» __________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |

пос. Смидович 2018 г.

Схема теплоснабжения Камышовского сельского поселения, разработана с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Используемые в настоящем приложении понятия означают следующее:

а)	"зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б)	"зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в)	"установленная мощность источника тепловой энергии" – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г)	"располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

д)	"мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е)	"теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло потребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж)	"элемент территориального деления" - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з)	"расчетный элемент территориального деления" – территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………....... | 7 стр. |
| --- | --- |
| ОБЩАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………………… | 9 стр. |
| Глава 1. Характеристика территории………………………………………………….. | 9 стр. |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения………………………………….. | 14 стр. |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……….. | 15 стр. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения…………………………. | 15 стр. |
| Часть 1. Источники тепловой энергии………………………………………………… | 17 стр. |
| Часть 2. Зоны действия источников тепловой энергии………………………………. | 20 стр. |
| Часть 3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии………………… | 20 стр. |
| Часть 4. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии…………………………………………………………. | 21 стр. |
| Часть 5. Балансы теплоносителя………………………………………………………. Часть 6. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом ………………………………………………………………… | 22 стр. 22 стр. |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения………………….. | 26стр. |
| Раздел 2: Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………………… Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя …………………………………. | 27 стр. 29 стр. |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………………………... | 30 стр. |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей………. | 31 стр. |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………... | 32 стр. |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………… | 32 стр. |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)…………………………………………………………………………… | 33 стр. |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………….. | 33 стр. |
| Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям……………………………… | 34 стр. |
| Вывод……………………………………………………………………………………. | 35 стр. |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Камышовского сельского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- бесперебойное обеспечение жителей  Камышовского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Камышовского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежным и качественным теплоснабжением потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки реализации программы

Программа будет реализована в период с 2018 по 2028 годы.

В проекте планируется замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объектов централизованного теплоснабжения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы

Общий объем финансирования программы с 2018 по 2028 годы составляет   15,725 млн. руб. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли предприятия коммунального хозяйства, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам теплоснабжения, за счет средств населения при внедрении поквартирного отопления и за счет внебюджетных средств.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава администрации Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.

Основные термины и понятия

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения  или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом  объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты -  объекты,  входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло потребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Камышовского сельского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.

Цель работы - разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Камышовского сельского поселения по критериям качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Проектирование систем теплоснабжения сел представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселка, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Камышовского сельского поселения Смидовичского района Еврейской Автономной  области до 2028 года, является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 Февраля 2012 г.N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающими  организациями МУП «ЖКХ», ООО «Экспресс», администрациями Смидовичского муниципального района и Камышовского сельского поселения.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава №1. Характеристика территории

Краткие исторические сведения.

Основные характеристики Камышовского сельского поселения.

В соответствии с Законом Еврейской автономной области от 02.11.2004 № 335-03 «О границах и статусе городских, сельских поселений в составе Смидовичского муниципального района», муниципальное образование Камышовское наделено статусом сельского поселения (далее Муниципальное образование).

Муниципальное образование входит в состав территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.

Общая площадь Муниципального образования составляет 27000,0 га, в том числе площадь территории с. Камышовка - 133,95 га.

В состав территории Муниципального образования входят следующие населенные пункты:

1.	с. Камышовка;

2.	с. Даниловка;

3.	ст. Дежнёвка;

4.	с. Нижнеспасское.

Административным центром Муниципального образования является с. Камышовка.

По данным администрации Муниципального образования численность населения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 1894 человек, в том числе:

с. Камышовка - 1123 человек.

Согласно проекту  Генерального плана Муниципального образования на расчетный срок предполагается увеличение общей численности населения Муниципального образования на 10%.

В соответствии с Материалами по обоснованию проекта Генерального плана Муниципального образования, климат Смидовичского муниципального района резко континентальный муссонный.

В годовом ходе среднемесячная температура воздуха изменяется от -22°С до -24°С в январе и от +21 °С до +22,5°С в июле. Экстремальные температуры равны -43-50°С и +35 -+40°С. Устойчивые морозы держатся в среднем около 134 дней с ноября по март. Продолжительность отопительного периода 219 дней. Расчётная температура самой холодной пятидневки -31 °С. Среднее число дней с температурой равной выше +10°С составляет 142 дня.

Среднегодовое количество осадков на территории Смидовичского муниципального района составляет 500-600 мм. Непрерывная продолжительность выпадения осадков в отдельные годы меняется в значительных пределах: в летний период от 2 до 200 час. Снежный покров появляется в конце октября и держится до середины апреля, достигая средней высоты 20 см.

На севере и юге муниципальное образование граничит с Хабаровским краем, на востоке-с Николаевским городским поселением, на западе - с Волочаевским сельским и Волочаевским городским поселениями.

Территория Муниципального образования относится к области средневысотных и низких массивно-складчатых гор и межгорных равнин левобережья Приамурья, в пределах плоского широкого водораздела р. Амур и р. Тунгуска, на Средне-Амурском водораздельном плато и представляет собой почти плоскую равнину, слегка приподнятую по центру территорию. На юг от этого возвышения идет очень пологий склон к долине р. Амур, переходящей в низкую заболоченную марь.

Гидрографическая сеть территории муниципального образования развита слабо. Северной границей землепользования служит р. Тунгуска, которая оказывает существенное влияние на формирование почв.

Р. Тунгуска образуется слиянием р. Урми и р. Кура. Длина реки 86 км, площадь водосбора 30,2 тыс. кв. км. Пойма реки широкая (до 4,5- 7 км), двухсторонняя. Луговая, частично заболоченная ее поверхность, сильно пересечена руслами проток и староречий. Пойма сложена песчано-илистыми грунтами. Много озер-стариц различной формы и размеров. Русло образует ряд крутых излучин и расчленяется на протоки, что особенно характеризует реку в нижней половине ее течения. Ширина реки 200-300 м, наименьшая - 150 м, наибольшая - 600 м. Глубина реки на плесовых участках достигает 5-10 м. Берега реки и проток низкие (1,5-2,0 м), затопляемые, сложены песчано-глинистыми отложениями. Основное питание реки - дождевое. На теплую часть года (апрель-октябрь) приходится около 94% годового стока, зимой (ноябрь-март) - 6%. Весеннее половодье выражено слабо. Нередко до его окончания выпадают дожди, образуя волну смешанного снегодождевого происхождения: высота ее достигает иногда 2,0-2,2 м. В теплый период года наблюдается 4-9 паводков, наиболее значительные из которых достигают 4-6 м.

Река обычно замерзает во 2-ой половине ноября. Ледостав длится160 дней. Вскрытие происходит во 2-ой или 3-ей декаде апреля. Весенний ледоход длится 3-5дней.

Вода в реке мягкая. В период паводков пойма реки полностью затапливается. Население обеспечивается водой из скважин и шахтных колодцев. Качество воды хорошее Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 3-4 м в пойме до 8-12 м на надпойменной террасе Воды слабоминерализированные (сухой остаток 90-200 мг/л), мягкие (жесткость до 2 мг/экв), по химическому составу преимущественно гидрокарбонатные кальциевые или смешанного катионного состава, таким образом, являются вполне пригодными для всех видов водоснабжения.

Выше уровня грунтовых вод, вблизи земной поверхности, залегают сезонные воды — верховодка. Наличие верховодки объясняется сезонным промерзанием и поздним оттаиванием почв. Глубина залегания верховодки колеблется от 0,5 до 2,0 м, исчезает верховодка в июле-августе.

Анализ гидрологического режима территории показал, что частые паводки, близкое залегание уровня грунтовых вод и наличие верховодки формируют плохо дренируемые, постоянно избыточно увлаженные и длительно увлажненные почвы, использование которых возможно только после проведения соответствующих мелиоративных мероприятий.

На территории муниципального образования находятся предприятия и учреждения: Предприятий по выращиванию сельхозпродукции -1 шт.

Крестьянско-фермерских хозяйств разного профиля деятельности - 2 шт.

Предприятий общественного питания - 2 шт.

Предприятий торговли - 10 шт.

Личных подсобных хозяйств - 81 шт.

Предприятий бытовых услуг - 1 шт.

На территории Камышовского муниципального образования имеются следующие учреждения: Администрация Камышовского сельского поселения.

Учреждения образования представлены следующими объектами: ДОУ (75 мест), СОШ (320 мест),.

К учреждениям здравоохранения на территории относятся: ФАП (5 посещений в смену).

К учреждениям культурно-развлекательного обеспечения относятся: ДК (300 мест), библиотека.

Общая протяженность улиц и проездов в муниципальном образовании составляет 8,062 километров Состояние дорожного покрытия внутри поселковых дорог не удовлетворительно. В связи с отсутствием в поселении снегоуборочной техники, в зимний период возникают трудности с расчисткой пешеходных тротуаров.

Населенные пункты муниципального образования обслуживаются автобусным транспортом пригородного и междугородного сообщений, а также железнодорожным транспортом.

Личный автопарк населения муниципального образования состоит преимущественно из легкового транспорта. На территории муниципального образования оказание жилищно-коммунальных услуг осуществляют предприятия:

- ООО «Экспресс» теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;

- УК ООО «ЭлитСервис» управление жилищным фондом;

- УК ООО «Прогресс» управление жилищным фондом.

Таблица 1. Общие сведения о поселении

|  | Наименование |  | Камышовское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Статус |  | Муниципальное образование «Камышовское сельское поселение» в составе Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области |
|  | Географические координаты |  | 48°33'03''с.ш. 134°36'22'' в.д. |
|  | Расстояние от административного центра поселения до административного центра Еврейской автономной области (г. Биробиджан), км |  | 143 - по автомобильной дороге М-58 «Амур» (Чита - Хабаровск) |
|  | Расстояние от административного центра поселения до административного центра Смидовичского муниципального района, км |  | 65 - по автомобильной дороге М-58 «Амур» (Чита - Хабаровск) |
|  | Численность населения на 01.01.2018 г., тыс. чел. |  | 1894 |
|  | Площадь территории поселения, кв.км |  | 26001 |
|  | **Группа населенных пунктов |  | Малые сельские населенные пункты (до 2,0 тыс. чел.) |

Законом Еврейской автономной области определен статус Камышовского сельского поселения в составе с. Камышовка, с. Даниловка, ст. Дежневка, с. Нижнеспаское, от 20.07.2011 г. № 982-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Еврейской автономной области».

Климат

Климат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - к континентальной.

Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до     +40°С в июне и –33°С в январе.

Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение итак незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание.

Вегетационный период составляет 170-175 дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–	вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным пгт. Николаевка относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

Рельеф

Территория Камышовского сельского поселения по физико-географическому районированию расположена в Среднеамурской провинции.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это Среднеамурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. С северной стороны поселения протекает река Тунгуской. Пойма реки изрезана многочисленными протоками. На ее поверхности получили развитие множество старинных озер, проток и болот.  Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами

предположения об унаследованном прогибании фундамента Среднеамурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении Камышовское сельское поселения расположено в пределах Среднеамурского артезианского бассейна в междуречье рек Тунгуски и Амура.

По литологическому разрезу Камышовское сельское поселения расположено на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных  аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Среднеамурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

Большая часть Камышовского сельского поселения расположено на затопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет, составляет 37,70 м. Также выделяются повышенные участки местности, условно пригодные для строительства и сельского хозяйства.

Глава №2. Характеристика системы теплоснабжения Камышовского сельского я поселения

В Камышовском сельском поселении теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется как централизованно, так и с помощью индивидуальных источников тепла. Основным видом топлива индивидуальных источников являются дрова и уголь.

Продолжительность отопительного периода: 219 сут.;

Средняя температура отопительного периода: -9,3°С.

Таблица №2 – общая характеристика теплоснабжения

Камышовского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Теплопроизводительность котельной, Мват/ч (Гкал/ч) | Вид топлива | Вид теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» с. Камышовка | 2,33 (2,0) | уголь | вода |
| 2 | Котельная «Администрации» с. Даниловка | 0,48 (0,41) | уголь | вода |
| 3 | Котельная «Детский сад» с. Камышовка | 0,78 (0,66) | уголь | вода |
| 4 | Котельная «Школы-сад» с. Даниловка | 1,23 (1,06) | уголь | вода |
| Итого | 4,82 (4,13) | уголь | вода |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Камышовского сельского  поселения.

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей в Камышовском сельском поселение осуществляется от 4 котельных (установленная мощность 4,82 Мват/час, температурный график 65/50, схема теплоснабжения – двухтрубная).

Таблица №3 – характеристика тепловых сетей

| Место подключения, способ прокладки | Диаметр ММ | Длина,м | коэф-циент | tп | tо | Потери (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тепловые сети от котельной «Центральная» с. Камышовка |
| Надземная на открытом воздухе | 57 | 112,9 | 1,2 | 70,54 | 53 | 43,66 |
| Надземная на открытом воздухе | 57 | 270,0 | 1,2 | 70,54 | 53 | 67,37 |
| Надземная на открытом воздухе | 76 | 284,4 | 1,2 | 70,54 | 53 | 139,59 |
| Надземная на открытом воздухе | 89 | 170,4 | 1,2 | 70,54 | 53 | 83,64 |
| Надземная на открытом воздухе | 108 | 105 | 1,2 | 70,54 | 53 | 57,76 |
| Надземная на открытом воздухе | 108 | 6 | 1,2 | 70,54 | 53 | 2,03 |
| Надземная на открытом воздухе | 159 | 325,1 | 1,15 | 70,54 | 53 | 201,27 |
| Надземная на открытом воздухе | 219 | 47,1 | 1,15 | 70,54 | 53 | 35,03 |
| Подземная прокладка | 219 | 4,8 | 1,15 | 70,54 | 53 | 3,64 |
| Итого: |  | 1325,7 |  |  |  | 633,98 |
| Тепловые сети от котельной «Администрации» с. Даниловка |
| Надземная на открытом воздухе | 50 | 62 | 1,2 | 70,62 | 53,02 | 15,14 |
| Надземная на открытом воздухе | 40 | 187,1 | 1,2 | 70,62 | 53,02 | 63,72 |
| Надземная на открытом воздухе | 25 | 40 | 1,2 | 70,62 | 53,02 | 7,13 |
| Итого: |  | 289,1 |  |  |  | 86,00 |
| Тепловые сети от котельной «Школа-сад» с. Даниловка |
| Подземная бесканальная | 50 | 187,8 | 1,2 | 70,62 | 53,02 | 38,64 |
| Подземная бесканальная | 76 | 179,4 | 1,2 | 70,62 | 53,02 | 41,84 |
| Подземная бесканальная | 120 | 10,7 | 1,2 | 70,62 | 53,02 | 2,71 |
| Надземная на открытом воздухе | 50 | 93,8 | 1,2 | 70,62 | 53,02 | 23,91 |
| Надземная на открытом воздухе | 120 | 54,1 | 1,2 | 70,62 | 53,02 | 19,07 |
| Итого: |  | 525,8 |  |  |  | 126,18 |
| Тепловые сети от котельной «Детский сад» с. Камышовка |
| Надземная на открытом воздухе | 89 | 73,5 | 1,2 | 50 | 100 | 19,41 |
| Итого: |  | 73,5 |  |  |  | 19,41 |

| № | Место подключения, способ прокладки | Год прокладки | Диаметр, мм | Длина, м | Годовые потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика тепловых сетей от котельной «Центральная» с. Камышовка |
| 1 | Надземная на открытом воздухе | 57 | 112,9 | 1963 | 43,90 |
| 2 | Надземная на открытом воздухе | 57 | 270,0 | 2011 | 67,94 |
| 3 | Надземная на открытом воздухе | 76 | 284,4 | 1963 | 141,88 |
| 4 | Надземная на открытом воздухе | 89 | 170,4 | 1963 | 85,01 |
| 5 | Надземная на открытом воздухе | 108 | 105 | 1963 | 59,04 |
| 6 | Надземная на открытом воздухе | 108 | 6 | 2011 | 2,11 |
| 7 | Надземная на открытом воздухе | 159 | 325,1 | 1963 | 210,17 |
| 8 | Надземная на открытом воздухе | 219 | 47,1 | 1963 | 37,46 |
| 9 | Подземная прокладка | 219 | 4,8 | 1963 | 3,89 |
|  | Итого |  |  |  | 651,41 |
| Характеристика тепловой сети от котельной «Школа-сад» с. Даниловка |
| 1 | Подземная бесканальная | 50 | 187,8 | 1993 | 39,04 |
| 2 | Подземная бесканальная | 76 | 179,4 | 1993 | 42,92 |
| 3 | Подземная бесканальная | 120 | 10,7 | 1993 | 2,84 |
| 4 | Надземная на открытом воздухе | 50 | 93,8 | 1993 | 24,11 |
| 5 | Надземная на открытом воздухе | 120 | 54,1 | 1993 | 19,74 |
|  | Итого |  | 525,8 |  | 128,65 |
| Характеристика тепловой сети от котельной «Администрации» с. Даниловка |
| 1 | Надземная на открытом воздухе | 50 | 62 | 1970 | 15,28 |
| 1 | Надземная на открытом воздухе | 40 | 187,1 | 1970 | 64,10 |
| 3 | Надземная на открытом воздухе | 25 | 40 | 1970 | 7,17 |
|  | Итого |  | 289,1 |  | 86,54 |
| Тепловые сети от котельной «Детский сад» с. Камышовка |
| 1 | Надземная на открытом воздухе | 89 | 73,5 | 1994 | 20,00 |
|  | Итого |  | 73,5 |  | 20,00 |

Все тепловые сети подключены к собственным источникам тепловой энергии.

Годовые тепловые потери всех тепловых сетей составляют 865,57 Гкал/год.

Расчет величины фактических потерь тепла производится в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325.

Данный порядок позволяет определить потери тепловой энергии по отдельным участкам тепловых сетей, подключенных к источникам тепловой энергии.

Теплом от котельной снабжаются объекты социальной сферы и население благоустроенных многоквартирных домов.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла – в основном печей. Основными видами топлива для них являются дрова и уголь.

Таблица №4 – технические характеристики теплоснабжающих организаций

| № п/п | наименование | Единица измерения | Котель-ные | Центральная | Администрации | Детский сад | Школа-сад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | Выраб.год (факт) | Гкал | 5240,09 | 3788,29 | 289,4 | 319,4 | 834,0 |
| 2 | Собств. нужды | Гкал | 578,85 | 416,55 | 40,2 | 43,0 | 79,1 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 4661,24 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| 4 | Потери тепла | Гкал | 886,661 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |
| 5 | Полезный отпуск | Гкал | 3774,63 | 2720,33 | 171,7 | 256,4 | 626,2 |
| 6 | Удельный расход топлива (от отпуска) | кг ут/Гкал | 217,5 | 219,0 | 222,0 | 222,0 | 212,0 |
| 7 | условное топливо | тут | 1016,77 | 738,10 | 57,26 | 61,49 | 159,92 |
| 8 | Натуральное топливо всего в т.ч. | тонн | 1905,24 | 1345,50 | 115,02 | 123,51 | 321,22 |
| 9 | Низш. тепл. сгорания | ккал/кг | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 10 | Калорийный эквивалент |  | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 |
| 11 | Уголь, марка, разрез |  | 2БР Бородинский | 2БР Бородинский | 2БР Бородинский | 2БР Бородинский | 2БР Бородинский |
| 12 | Расход воды, | м3 | 1676,61 | 1115,81 | 165,3 | 164,46 | 240,04 |
| 13 | Расход электроэнергии, | кВт/ч | 100084,87 | 56843,76 | 10582,50 | 10042,59 | 22616,02 |

Часть 1. Источники тепловой энергии

Таблица №5- Общее описание источников теплоснабжения

| Марка котла | Дата ввода котла в Эксплуатацию | КПД котла , в %, с учетом износа | Установленная мощность котла (Гкал/час) | Фактическая мощн. котла с учетом износа, Гкал/час | Кол-во отработан-ных часов в год в зависимости от выработки | Фактическая нагрузка (Гкал в год) в зависимости от выработки | Удельный расход условного топлива, т у.т. на 1 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» с. Камышовка |
| КВрг-1,16 Б(с) | 2012 | 74,44 | 1,000 | 0,9926 | 5288,00 | 2689,65 | 0,1905 |
| КВрг-1,16 Б(с) | 2012 | 74,44 | 1,000 | 0,9926 | 2160,00 | 1098,65 | 0,1905 |
| Итого |  |  | 2,000 | 1,985 | 7448,00 | 3788,29 | 0,1905 |
| Котельная "Администрации" с. Даниловка |
| КВр-0,1 Б(с) | 2011 | 71,46 | 0,100 | 0,099 | 3006,32 | 2689,65 | 0,200 |
| МАК-0,32 | 1998 | 73,05 | 0,310 | 0,3077 | 0,00 | 1098,65 | 0,196 |
| Итого |  |  | 0,410 | 0,407 | 3006,32 | 3788,29 | 0,200 |
| Котельная "Детский сад" с. Камышовка |
| КВр-0,16 Б(с) | 2010 | 74,44 | 0,140 | 0,139 | 2298,48 | 319,39 | 0,190 |
| КВрг-0,6 Б(с) | 1998 | 74,44 | 0,520 | 0,5161 | 0,00 | 0,00 | 0,190 |
| Итого |  |  | 0,660 | 0,655 | 2298,48 | 319,39 | 0,1905 |
| Котельная "Школа-сад с. Даниловка |
| КВр-0,63 Б (с) | 2011 | 78,71 | 0,540 | 0,5360 | 1556,05 | 834,01 | 0,182 |
| КВрг-0,6 Б(с) | 1998 | 71,46 | 0,520 | 0,5049 | 0,00 | 0,00 | 0,200 |
| Итого |  |  | 1,060 | 1,041 | 1556,05 | 834,01 | 0,1815 |

Таблица №6 – показатели источников тепловой энергии

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Вид основного и резервного топлива | -бурый уголь, теплота сгорания 3840 ккал/кг; - резервное топливо отсутствует. |
| а) структура основного оборудования в котельных | таблица №5. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | -Установленная тепловая мощность 4,13 Гкал/ч. |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; | -Располагаемая тепловая мощность 4,088 Гкал/ч; -подключенная нагрузка 1,767 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; | -Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,110 Гкал/ч. -Тепловая мощность нетто 1,767 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | -Год ввода в эксплуатацию 1970-2017гг. -дата последнего освидетельствования 2017 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | -Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | - Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный; - выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; | -Среднегодовая загрузка оборудования составляет около 50%. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | -Способ учета тепловой энергии -расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; | -Средняя частота отказов и восстановлений оборудования отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | -Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. |

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельной

| Температура наружного воздуха, Тнв ºС | Температура воды в подающей линии, ТпºС | Температура воды в обратной линии, ТоºС |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максима- льная |
| Температурный график 95 – 70 ºС |
| 9 | 42 | 41 | 43 | 36 | 38 |
| 8 | 44 | 42 | 45 | 37 | 39 |
| 7 | 46 | 44 | 47 | 39 | 41 |
| 6 | 48 | 46 | 49 | 40 | 42 |
| 5 | 50 | 48 | 51 | 41 | 43 |
| 4 | 51 | 49 | 53 | 42 | 44 |
| 3 | 53 | 51 | 54 | 44 | 46 |
| 2 | 55 | 53 | 56 | 45 | 47 |
| 1 | 57 | 55 | 58 | 46 | 48 |
| 0 | 58 | 56 | 60 | 47 | 49 |
| -1 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -2 | 61 | 59 | 63 | 49 | 51 |
| -3 | 63 | 61 | 65 | 50 | 53 |
| -4 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -5 | 66 | 64 | 68 | 52 | 55 |
| -6 | 68 | 66 | 70 | 53 | 56 |
| -7 | 70 | 67 | 72 | 55 | 58 |
| -8 | 71 | 69 | 73 | 56 | 59 |
| -9 | 73 | 71 | 75 | 57 | 60 |
| -10 | 75 | 72 | 77 | 58 | 61 |
| -11 | 76 | 74 | 78 | 59 | 62 |
| -12 | 78 | 75 | 80 | 60 | 63 |
| -13 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -14 | 81 | 78 | 83 | 62 | 65 |
| -15 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -16 | 84 | 81 | 86 | 64 | 67 |
| -17 | 86 | 83 | 88 | 65 | 68 |
| -18 | 87 | 84 | 89 | 65 | 68 |
| -19 | 89 | 86 | 91 | 66 | 69 |
| -20 | 90 | 87 | 93 | 67 | 70 |
| -21 | 92 | 89 | 94 | 68 | 72 |
| -22 | 93 | 90 | 96 | 69 | 73 |
| -23 | 95 | 92 | 97 | 70 | 74 |

Часть 2. Зоны действия системы теплоснабжения

На территории Камышовского сельского поселения действует 4 источника централизованного теплоснабжения. Описание зоны действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл. №8

"Зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Таблица №8- Зоны источников теплоснабжения

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зона действия источника теплоснабжения (м) |
| --- | --- | --- |
| ООО Экспресс | Котельная «Центральная» с. Камышовка | 493 |
| ООО Экспресс | Котельная «Администрации» с. Даниловка | 150 |
| ООО Экспресс | Котельная "Детский сад" с. Камышовка | 73,5 |
| ООО Экспресс | Котельная «Школа-сад» с. Даниловка | 279 |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых котельными, входят социально-значимые учреждения:  детские сады, школы, больница, жилые дома, администрация, дом культуры, отделение полиции.

Часть 3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть оценено на основе анализа тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Расчет тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии Камышовского сельского поселения приведен в Приложении 2.

Результаты тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в таблице 9.

Таблица №9 Структура отпуска тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Всего | Котельные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральная | Администрации | Детский сад | Школа-сад |
| 1 | Население | 2148,34 | 2030,44 | 90,8 | 0,0 | 27,1 |
| 2 | Бюджет | 1494,98 | 562,18 | 80,9 | 256,4 | 595,5 |
| 3 | Прочие | 131,41 | 127,71 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| 4 | Собственное производство | 578,85 | 416,55 | 40,2 | 43,0 | 79,1 |
| 5 | Всего | 4353,48 | 3136,88 | 211,9 | 299,4 | 705,3 |

Часть 4. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального зонирования.

Таблица №10 - Баланс тепловой мощности котельных

| Наименование показателей | Единица измерения | Периоды, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 - 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 4,13 | 4,13 | 4,13-5,00 |
| Фактическая тепловая мощность | Гкал/час | 4,113 | 4,088 | 4,055-4,13 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 1,767 | 1,767 | 1,767-2,00 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 0,714 | 0,714 | 0,714-0,9 |
| Резерв | Гкал/час | 2,363 | 2,363 | 2,363-3,00 |

Часть 5. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в таблице 11.

Таблица №11 - Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Годовые затраты и потери теплоносителя, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» с. Камышовка | 2,00 | 0,994 | 651,41 |  | 435,77 | 557,61 | 852,30 |
| 2 | Котельная «Администрации» с. Даниловка | 0,41 | 0,099 | 86,54 |
| 3 | Котельная «Детский сад» с. Камышовка | 0,66 | 0,139 | 20,00 |
| 4 | Котельная «Школа-сад» с. Даниловка | 1,06 | 0,535 | 128,65 |
|  | Итого | 4,13 | 1,767 | 886,66 |

Часть 6. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в табл. 12.

Таблица 12- Топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Удельный расход тут топлива на 1 Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Низшая каллорийность | Каллорийный коэффициент | Условное топливо, тут. | Количество натурального топлива | Натуральное топливо с учетом общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центральная» с. Камышовка |
| 1 | 0,219 | 3371,74 | 3840 | 0,55 | 738,1 | 1345,50 | 1950,00 |
| Котельная «Администрации» с. Даниловка |
| 2 | 0,222 | 258,23 | 3840 | 0,50 | 57,26 | 115,02 | 150,0 |
| Котельная «Детский сад» с. Камышовка |
| 3 | 0,222 | 276,36 | 3840 | 0,50 | 61,49 | 123,51 | 150,0 |
| Котельная «Школа-сад» с. Даниловка |
| 4 | 0,212 | 754,88 | 3840 | 0,50 | 159,92 | 321,22 | 350,0 |

Для контроля экономичности работы котельных и возможности сопоставления плановых показателей с отчетными, потребность в топливе и удельные расходы топлива представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной.

Таблица 13 – Выработка и полезный отпуск

| № п/п | Наименование котельной | Полезный отпуск (Гкал) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Полезный отпуск в сеть | Тепловые потери | Собственные нужды | Выработка |
| 1 | Котельная «Центральная» с. Камышовка | 2720,33 | 651,41 | 416,55 | 3788,29 |
| 2 | Котельная «Администрации» с. Даниловка | 171,70 | 86,54 | 40,20 | 298,40 |
| 3 | Котельная «Детский сад» с. Камышовка | 256,40 | 20,00 | 43,00 | 319,40 |
| 4 | Котельная «Школа-сад» с. Даниловка | 626,20 | 128,65 | 79,1 | 834,00 |
|  | Всего | 3774,63 | 886,66 | 578,85 | 5240,09 |

#### Таблица №14 - Структура потребления годовой тепловой энергии централизованного теплоснабжения

| Наименование котельной | Отопление (Гкал) |
| --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственное производство |
| Всего | 2148,34 | 1494,88 | 130,8 | 0,0 |
| Котельная «Центральная» с. Камышовка | 2030,44 | 562,18 | 127,7 | 0,0 |
| Котельная «Администрации» с. Даниловка | 90,8 | 80,9 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная «Детский сад» с. Камышовка | 0,0 | 256,4 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная «Школы-сад» с. Даниловка | 27,1 | 595,5 | 3,7 | 0,0 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию  (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Общая площадь многоквартирных жилых домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения поселения составляет  8,407 тыс. м². Кроме того, в число потребителей тепловой энергии, отапливаемых котельными, входят социально-значимые учреждения: детские сады, школы, больница, администрация, дом культуры, отделение полиции, торговые точки.

На 2018 год в бюджете Камышовского сельского поселения не предусмотрены денежные средства на строительство многоквартирных домов, жилых домов, общественных и производственных зданий, строительство таких объектов также не предусмотрено муниципальными, региональными, областными и федеральными программами. Подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения в 2018 году не планируется.

При условии продления действия «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Еврейской автономной области», утвержденной постановлением правительства ЕАО от 30.09.2013 № 473-пп, в перспективе возможно подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения.

Существующие котельные имеют резервные мощности, которые могут обеспечить тепловой энергией возможную перспективу.

| №п/п | Наименование | Едн. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Центральная" |
| 1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 2720,33 | 2720,33 | 2720,33 | 2720,33 | 2720,33 | 2720,33 | 2720,33 | 2720,33 | 2720,33 | 2720,33 | 2720,33 |
|  | Котельная "Администрации" |
| 2 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 |
| Котельная "Детский сад" |
| 3 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 |
| Котельная "Школа-сад" |
| 4 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 626,2 | 626,2 | 626,2 | 626,2 | 626,2 | 626,2 | 626,2 | 626,2 | 626,2 | 626,2 | 626,2 |
| Итого по всем объектам: |
| 5 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 3774,63 | 3774,63 | 3774,63 | 3774,63 | 3774,63 | 3774,63 | 3774,63 | 3774,63 | 3774,63 | 3774,63 | 3774,63 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельных попадают участки застройки малоэтажного жилищного строительства, а также зданий общественного назначения в Камышовском сельском поселении. Индивидуальный жилищный фонд Камышовского сельского поселения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки и большой удаленностью от источника теплоснабжения.

Проектная производительность водоподготовительных установок котельных в Камышовском сельском поселении по одноступенчатой схеме - от 0,5 до 1,0 тонн в час. Фактическая нагрузка водоподготовительных установок составляет 0,783 т/час.

Основываясь на расчетах программного комплекса Zulu Thermo расход воды на утечки из:

- подающего трубопровода - 0,075 т/ч;

- обратного трубопровода - 0,075 т/ч;

- систем теплопотребления - 0,0,095 т/ч.

В сумме утечки из теплопровода составляют 0,095 т/ч.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. 	Таким образом, несмотря на увеличение потребности теплоносителя, на теплоснабжение Камышовского сельского поселения и производительность водоподготовительных установок существующие котельные удовлетворяют потребностям в теплоносителе в течение расчетного срока.

| Наименование показателей | Ед. измер. | Периоды, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Котельная "Центральная" |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Фактическая тепловая мощность | Гкал/час | 1,985 | 1,990 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,995 | 1,995 | 1,990 | 1,985 | 1,990 | 2,000 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Резерв | Гкал/час | 0,991 | 0,996 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,001 | 1,001 | 0,996 | 0,991 | 0,996 | 1,006 |
|  |  | Котельная "Администрации" |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Фактическая тепловая мощность | Гкал/час | 0,407 | 0,403 | 0,400 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,407 | 0,400 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Резерв | Гкал/час | 0,308 | 0,304 | 0,301 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,308 | 0,301 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
|  |  | Котельная "Детский сад " |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Фактическая тепловая мощность | Гкал/час | 0,655 | 0,650 | 0,650 | 0,655 | 0,650 | 0,650 | 0,655 | 0,655 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Резерв | Гкал/час | 0,516 | 0,511 | 0,511 | 0,516 | 0,511 | 0,511 | 0,516 | 0,516 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
|  |  | Котельная "Школа-сад" |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Фактическая тепловая мощность | Гкал/час | 1,041 | 1,041 | 1,035 | 1,030 | 1,050 | 1,050 | 1,045 | 1,040 | 1,035 | 1,030 | 1,050 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Резерв | Гкал/час | 0,506 | 0,506 | 0,500 | 0,495 | 0,515 | 0,515 | 0,510 | 0,505 | 0,500 | 0,495 | 0,515 |

Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»

| Показатели | Ед.изм. | Источники теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Центральная | Администрации | Детский сад | Школа-сад |
| 2018год |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 3788,29 | 298,4 | 319,4 | 834,0 |
| Собственные нужды | м3 | 416,55 | 40,1 | 43,0 | 79,1 |
| Отпуск в сеть | м3 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| Потери тепла | м3 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |
| 2019год |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 3788,29 | 298,4 | 319,4 | 834,0 |
| Собственные нужды | м3 | 416,55 | 40,1 | 43,0 | 79,1 |
| Отпуск в сеть | м3 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| Потери тепла | м3 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |
| 2020год |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 3788,29 | 298,4 | 319,4 | 834,0 |
| Собственные нужды | м3 | 416,55 | 40,1 | 43,0 | 79,1 |
| Отпуск в сеть | м3 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| Потери тепла | м3 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |
| 2021год |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 3788,29 | 298,4 | 319,4 | 834,0 |
| Собственные нужды | м3 | 416,55 | 40,1 | 43,0 | 79,1 |
| Отпуск в сеть | м3 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| Потери тепла | м3 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |
| 2022год |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 3788,29 | 298,4 | 319,4 | 834,0 |
| Собственные нужды | м3 | 416,55 | 40,1 | 43,0 | 79,1 |
| Отпуск в сеть | м3 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| Потери тепла | м3 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |
| 2023год |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 3788,29 | 298,4 | 319,4 | 834,0 |
| Собственные нужды | м3 | 416,55 | 40,1 | 43,0 | 79,1 |
| Отпуск в сеть | м3 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| Потери тепла | м3 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |
| 2024год |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 3788,29 | 298,4 | 319,4 | 834,0 |
| Собственные нужды | м3 | 416,55 | 40,1 | 43,0 | 79,1 |
| Отпуск в сеть | м3 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| Потери тепла | м3 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |
| 2025год |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 3788,29 | 298,4 | 319,4 | 834,0 |
| Собственные нужды | м3 | 416,55 | 40,1 | 43,0 | 79,1 |
| Отпуск в сеть | м3 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| Потери тепла | м3 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |
| 2026год |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 3788,29 | 298,4 | 319,4 | 834,0 |
| Собственные нужды | м3 | 416,55 | 40,1 | 43,0 | 79,1 |
| Отпуск в сеть | м3 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| Потери тепла | м3 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |
| 2027год |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 3788,29 | 298,4 | 319,4 | 834,0 |
| Собственные нужды | м3 | 416,55 | 40,1 | 43,0 | 79,1 |
| Отпуск в сеть | м3 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| Потери тепла | м3 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |
| 2028год |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 3788,29 | 298,4 | 319,4 | 834,0 |
| Собственные нужды | м3 | 416,55 | 40,1 | 43,0 | 79,1 |
| Отпуск в сеть | м3 | 3371,74 | 258,2 | 276,4 | 754,9 |
| Потери тепла | м3 | 651,41 | 86,5 | 20,0 | 128,6 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не планируется.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, заключаются в установке новых котлов, увеличении мощности сетевых насосов, установке автоматики поддува.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 15 - Предложения по техническому

перевооружению источников тепловой энергии

| № | Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Установка котлоагрегата на котельной «Центральная» мощностью 1,163 Мват/час каждый. Установка двух котлоагрегатов на котельной «Администрация» мощностью 0,116 Мват/час. каждый. Установка двух котлоагрегатов на котельной «Школа-сад» мощностью 0,756 Мват/час. каждый. Установка двух котлоагрегатов на котельной «Школа-сад» мощностью 0,163 Мват/час. каждый. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельных. Снижение затрат на топливо, электрическую энергию. Повышение надежности теплоснабжения потребителей. |

В перспективе  рассматривается:

- В связи с постепенным износом основного оборудования котельных  «Центральная», «Администрации», «Школа-сад», «Детский сад», снижением КПД котлоагрегатов,  необходимо будет  произвести замену устаревших котлоагретов новыми.

Централизация теплоснабжения индивидуального малоэтажного жилищного строительства экономически нецелесообразна, поскольку доля тепловых потерь в сетях в зоне ИЖС как правило сопоставима, а иногда и превышает полезно отпущенную тепловую энергию.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагается работа котельных на свои зоны теплоснабжения, подключение многоквартирных домов в перспективе рассматривается, но на этапе актуализации схемы теплоснабжения не планируется.

Таблица 17 - Мероприятия по реконструкции

и капитальному строительству тепловых сетей.

|  | Наименование объекта | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Новые и ремонтируемые участки до 2028 г. | Линии теплотрассы по ул. Центральной с. Камышовка, протяженностью 180,0 п.м., | Замена изношенного трубопровода, выработавшего нормативный срок эксплуатации |
|  | Линии теплотрассы по пер. Советский с. Камышовка, протяженностью 320,0 п.м., |  |
|  | Линии теплотрассы по ул. Советская с. Камышовка, протяженностью 120 п.м. |  |
|  | Линии теплотрассы котельная Детский сод с. Камышовка, протяженностью 73,5 п.м., |  |
|  | Линии теплотрассы котельная Школа сад с. Даниловка, протяженностью 280 п.м. |  |
|  | Линии теплотрассы котельная Администрации с. Даниловка, протяженностью 189,1 п.м. |  |

Котельные работают на нужды поселения, включая перспективных потребителей при необходимой реконструкции. Первоочередной задачей является ремонт тепловых сетей отопления располагающихся в Камышовском сельском поселении.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является бурый уголь. Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками и на перспективу представлены в таблице 19.

Таблица 19 -  Годовые расходы основного топлива на расчетные периоды.

| № п/п | Источники теплосснабжения | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная "Центральная" | тн | 1345,5 | 1345,5 | 1345,5 | 1345,5 | 1345,5 | 1345,5 | 1345,5 | 1345,5 | 1345,5 | 1345,5 | 1345,5 |
| 2 | Котельная "Администрации" | тн | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 115,02 |
| 3 | Котельная "Детский сад « | тн | 123,51 | 123,51 | 123,51 | 123,51 | 123,51 | 123,51 | 123,51 | 123,51 | 123,51 | 123,51 | 123,51 |
| 4 | Котельная "Школа-сад" | тн | 321,22 | 321,22 | 321,22 | 321,22 | 321,22 | 321,22 | 321,22 | 321,22 | 321,22 | 321,22 | 321,22 |
|  | Итого |  | 1905,24 | 1905,24 | 1905,24 | 1905,24 | 1905,24 | 1905,24 | 1905,24 | 1905,24 | 1905,24 | 1905,24 | 1905,24 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предполагается работа котельных на свои и перспективные зоны теплоснабжения. Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей.

Таблица 20 - Инвестиции в источники теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Размерность | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2024 г. | 2026 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» с. Камышовка | млн. руб. | 1,300 | 1,300 |  |  |  | 1,69 | 1,77 |
| 2 | Котельная «Администрации» с. Даниловка | млн. руб. |  |  | 0,450 |  | 0,505 |  |  |
| 3 | Котельная «Детский сад» с. Камышовка | млн. руб. |  |  | 0,450 |  | 0,505 |  |  |
| 4 | Котельная «Школы-сад» с. Даниловка | млн. руб. |  |  |  | 0,850 |  |  | 0,952 |
|  | Итого | млн. руб. | 1,300 | 1,300 | 0,900 | 0,850 | 1,010 | 1,69 | 2,722 |
|  | Всего | млн. руб. | 9,772 |

Таблица 21 -  Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей

| Период строительства | Наименование объекта | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Новые и ремонтируемые участки до 2028 г. | Линии теплотрассы по ул. Центральной с. Камышовка, протяженностью 180,0 п.м., | Замена изношенного трубопровода, выработавшего нормативный срок эксплуатации |
|  | Линии теплотрассы по пер. Советский с. Камышовка, протяженностью 320,0 п.м., |  |
|  | Линии теплотрассы по ул. Советская с. Камышовка, протяженностью 120 п.м. |  |
|  | Линии теплотрассы котельная Детский сод с. Камышовка, протяженностью 73,5 п.м., |  |
|  | Линии теплотрассы котельная Школа сад с. Даниловка, протяженностью 280 п.м. |  |
|  | Линии теплотрассы котельная Администрации с. Даниловка, протяженностью 189,1 п.м. |  |
| Всего объем инвестиций (млн. руб.): | 5,953 |

Таблица 23 - Сводная таблица инвестиций

| Объект инвестиций | Размерность | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Млн.р. | 1,300 | 1,300 | 0,900 | 0,850 |  | 1,010 |  | 1,690 |  | 2,722 | 9,772 |
| Тепловые сети | Млн.р. |  | 0,968 |  | 0,614 | 1,434 | 0,376 | 0,922 |  | 1,639 |  | 5,953 |
| Итого по годам | Млн.р. | 1,300 | 2,268 | 0,90 | 1,464 | 1,434 | 1,386 | 0,922 | 1,690 | 1,690 | 2,722 | 15,725 |

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения Камышовского сельского поселения.

Выбор теплоснабжающей организации в сельском поселении относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, и выполняется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, после прохождения процедур в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В соответствии с планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения Камышовского сельского поселения, решения о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования  Камышовского сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления муниципального района до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети, которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Вывод

В рамках данной работы были проанализированы существующие и перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель системы теплоснабжения в программном расчетном комплексе ZULUTermo.

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих тепловых сетей, а также рассчитать параметры необходимой системы теплоснабжения с учетом ввода перспективных потребителей по нескольким вариантам. По результатам расчетов выделена схема развития системы теплоснабжения. Представлены необходимые мощности котельной.